广州市市场监督管理局家用卫生杀虫用品

产品质量监督抽查实施细则

（2021年5月8日修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每批次产品抽样数量见1表1：

表1 抽样数量表

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验用样品数量 | 备份样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘式蚊香 | 10盒 | 6盒 | 4盒 |
| 2 | 电热片蚊香 | 6盒 | 4盒 | 2盒 |
| 3 | 电热液体蚊香 | 12瓶 | 8瓶 | 4瓶 |
| 4 | 杀虫气雾剂 | 12瓶 | 8瓶 | 4瓶 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

电热液体蚊香需要将加热器一并抽回（不少于2个加热器）。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2-表5。

表2 蚊香检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观和感官 | GB/T 18416-2017 | GB/T 18416-2017 |  | ● |
| 2 | 脱圈性 | GB/T 18416-2017 | GB/T 18416-2017 |  | ● |
| 3 | 平整度 | GB/T 18416-2017 | GB/T 18416-2017 |  | ● |
| 4 | 水分 | GB/T 18416-2017 | GB/T 18416-2017 |  | ● |
| 5 | 连续燃点时间 | GB/T 18416-2017 | GB/T 18416-2017 |  | ● |
| 6 | 标志 | GB/T 18416-2017 | GB/T 18416-2017 |  | ● |
| 7 | 有效成分含量及允许波动范围 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| 8 | 热贮稳定性 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

表3电热蚊香片检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观和感官 | GB/T 18417-2017 | GB/T 18417-2017 |  | ● |
| 2 | 标志 | GB/T 18417-2017 | GB/T 18417-2017 |  | ● |
| 3 | 有效成分含量及允许波动范围 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| 4 | 热贮稳定性 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

表4电热蚊香液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 结构和尺寸 | GB/T 18418-2017 | GB/T 18418-2017 |  | ● |
| 2 | 感官 | GB/T 18418-2017 | GB/T 18418-2017 |  | ● |
| 3 | 自由跌落 | GB/T 18418-2017 | GB/T 18418-2017 |  | ● |
| 4 | 电热蚊香液最低持效期 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| 5 | 标志 | GB/T 18418-2017 | GB/T 18418-2017 |  | ● |
| 6 | 有效成分含量及允许波动范围 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| 7 | 热贮稳定性 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

表5杀虫气雾剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观和感官 | GB/T 18419-2017 | GB/T 18419-2017 |  | ● |
| 2 | 雾化率 | GB/T 18419-2017 | GB/T 18419-2017 |  | ● |
| 3 | 酸度 | GB/T 18419-2017 | GB/T 18419-2017 |  | ● |
| 4 | 水分c | GB/T 18419-2017 | GB/T 18419-2017 |  | ● |
| 5 | 杀虫气雾剂内压 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| 6 | 标志 | GB/T 18419-2017 | GB/T 18419-2017 |  | ● |
| 7 | 有效成分含量及允许波动范围 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| 8 | 热贮稳定性 | GB 24330-2009 | GB 24330-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c水基、醇基类除外。 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 24330-2009 《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》

GB/T 18416-2017《家用卫生杀虫用品 蚊香》（适用于2018年4月1日及之后生产的产品）

GB/T 18417-2017《家用卫生杀虫用品 电热蚊香片》（适用于2018年4月1日及之后生产的产品）

GB/T 18418-2017《家用卫生杀虫用品　电热蚊香液》（适用于2018年4月1日及之后生产的产品）

GB/T 18419-2017《家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂》（适用于2018年4月1日及之后生产的产品）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。